## Slide 1: La Capa de Enlace de Datos ppt#9
1
Teconología de las Comunicaciones
Ing Marcelo Semeria
Revisión:Marzo

## Slide 2
2
Data Link Layer Puntos a Considerar
Servicios provistos por la capa
  Armado de Tramas
  Control de errores
  Control de flujo

## Slide 3
3
Funciones
Relacion entre paquetes y tramas.

## Slide 4
4
Servicios a capa de red
(a) Virtual communication.(b) Actual communication.

## Slide 5
5
Servicios a Capa de Red (2)
Ubicacion de protocolos

## Slide 6
6
Entramado (1)
El flujo de caracters a) Sin Errores b) Con un error

## Slide 7
7
Entramado (2)
(a) Trama delimitada por bits de flag.
(b) Cuatro ejemplos de secuencias de byte antes y despues del stuffing.

## Slide 8
8
Entramado (3)
Bit stuffing
(a) Data original
(b) El dato como aparece en la linea.
(c) El dato como es almacenado en la memoria del recptor.
5 1’s seguidos
5 1’s seguidos
5 1’s seguidos

## Slide 9: Errores
9

## Slide 10: Codigos detectores de errores
10

## Slide 11: Que hacer con un error?
11

## Slide 12: Control de paridad
12
1 1 0 1 0 0 1
Palabra a enviar 1101001
Bit de paridad
1 1 0 1 0 0 1
0
Se completa de forma de tener cantidad par de UNOS
1 1 0 1 0 0 1
0
1 0 0 1 0 0 1
0
1 0 1 1 0 0 1
0
TRANSMISION
Todo OK
1 error detectado
2 errores NO detectados pues mantiene paridad

## Slide 13: Manejo de errores
13
Tx
Rx
1
1
0
Ruido
El receptor no puede
saber si se envió 1 y llego bien o 0 y llego mal
Tx
Rx
11111
10111
Se sabe que hubo error y que es muy probable que lo enviado haya sido 11111
Detecto Y
Corrijo
El precio para detectar y corregir es redundancia:
Tiempo de envío
Cantidad de datos a enviar
Tiempo de procesamiento

## Slide 14
14
Error Detection and Correction
Codigos Correctores de error
        Ej : Hamming
Codigos Detectores de error
        Ej : CRC

## Slide 15: Desarrollo de Hammig
15
Hamming para corregir un bit
Suponga palabras de n bit
Mensaje redundancia
m bits r bits
2m mensajes posibles
2n palabras posibles
n= m + r
EJEMPLO
10010
00010
11010
10110
10000
10011
Para corregir 1 error todas las palabras que difieran en 1 bit se deberán asociar a la palabra inicial ( La que esta en diccionario)
Cada palabra de n bits => n palabras asociadas
Cada palabra tiene 1 mensaje
n+1 palabras con igual mensaje
6 palabras con igual significado
n+1 palabras con igual mensaje
2m mensajes posibles
2m (n+1) Palabras con significado
2n >= 2m(n+1)
La máxima cantidad de palabras en 2n
Reemplazando n por su valor y operando 2r >= m+r+1
Cantidad de bit de redundancia necesarios

## Slide 16: Aplicación de Hamming ( Generación )
16
 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Mensaje a transmitir : 10110 m = 5
Bits de redundancia r = 4 ( Ver tabla a )
r m+r+1 =< 2r
7 2
8 4
9 8
10 16
Tabla a
A ) Se elijen como redundancia los bit potencia de 2 ( en verde)
1 | 1
2 | 2
3 | 1,2
4 | 4
5 | 1,4
6 | 2,4
7 | 1,2,4
8 | 8
9 | 1,8
Tabla b
B ) Se competan los bit de redundancia para obtener paridad par en los bit controlados según tabla b.
Ej: Bit 1 controla bits 1, 3, 5, 7, 9  X 1 0 1 0  x=0
Bit 2 controla bits 2, 3, 6, 7  X, 1, 1, 1  x=1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Se transmite la palabra: 011001100
Decimales formados por potencias de 2
Cumple

## Slide 17: Aplicación de Hamming ( Recuperación )
17
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Mensaje recibido : 011011100 Del slide anterior con 1 error
A ) El receptor verifica si hay errores, elije como redundancia los bit potencia de 2 ( en verde)
B ) El receptor verifica paridad con los mismos criterios que el transmisor
X | Ok |  | X |  |  |  | ok | 
Bit 1 X : 1,3,5,7,9,
Bit 2 ok : 2,3,6,7,
Bit 4 X: 4,5,6,7,
Bit 8 ok: 8 9
Los bit comunes en los controles con error son 5 y 7 Pero el control 2 da como ok el 7
 Bit 5 Con ERROR
La palabra corregida es 011001100
La forma practica es sumar los pesos de los controles con error: 1 + 4 =5  Bit 5

## Slide 18
18
Hamming
Hamming
Mediante el
agregado de
redundancias
se logra poder
corregir errores

## Slide 19: CRC Fundamento
19
Suponga que Tx y Rx comparten un mismo polinomio generador G(x)
G(x) = 5
G(x) = 5
Sea M(x) el mensaje a transmitir
M(x) = 15
5
0
Tx Verifica resto “0” y envia M(x) al Rx
M(x)
5
0
Rx Comprueba resto “0“ y da por aprobado
Inconvenientes del método
Se pude producir un error que mantenga resto cero ( en el ej. 15  25 )
M(x) puede no tener resto cero con el G(x) dado

## Slide 20
20
CRC Fundamento
Suponga que Tx y Rx comparten un mismo polinomio generador G(x)
G(x) = 5
G(x) = 5
Sea M(x) el mensaje a transmitir
M(x) = 15
5
0
Tx Verifica resto “0” y envia M(x) al Rx
M(x)
5
0
Rx Comprueba resto “0“ y da por aprobado
Inconvenientes del método
Se pude producir un error que mantenga resto cero ( en el ej. 15  25 )
M(x) puede no tener resto cero con el G(x) dado
Se soluciona eligiendo con cuidado el polinomio generador G(X)
Se soluciona transformando M(x) en M’(x) divisible por G(x), luego en el Rx se vuelve al mensaje original M(x). ( M(x) – R = M’(x) )
22 5
2
22 – 2 = 20
Divisible por G(x)

## Slide 21
21
Codigos detectores de errores
El resto debe reemplazar los ceros agregados al mensaje  resto el resto al mensaje.
Mensaje a Transmitir:
11010110111110
OR Exclusive
En el Rx luego de verificar que no tenga errores (resto cero) se eliminan los 4 últimos bits.

## Slide 22: CRC ( en forma de polinomio )
22

## Slide 23
23
FIN ppt#9
Continuación
Problemas de Tanenbaum
Presentación de simulador a usar en próxima practica